# Pojmový slovník

## Glossary of terms

| Infrastructure |
| --- |
| Name - CZ | Name - EN | Synonyms | Acronyms | Description | Type |
| dopravní systém | Traffic System |  | TS | Soubor objektů účastnících se procesu dopravy. Každý objekt TN má přiřazenu polohu | concept |
| dopravní infrastruktura (infrastruktura) | Traffic Network * (Infrastructure) |  | TN | Základní struktura nebo soubor objektů dopravního systému, tvořící jeho statickou část. V tomto projektu ji chápeme jako soubor silnic (R), křižovatek (I), značek (TSI) apod. | concept |
| silnice | Road |  | R | (Level 2) Silnice (R) je základním prvkem dopravní infrastruktury. Začíná a končí křižovatkou (I). Silnice se skládá z úseků (RE) a jejich spojení (J). Každá silnice má minimálně jeden úsek (RE), každý další úsek (RE) je propojen spojením (J) s předchozím. Na úrovni Level 1 může být reprezentována jedním RE nebo několika RE a J (počet J je počet RE-1). | concept |
| křižovatka | Intersection (Crossroad) |  | I | (Level 2)Křižovatka(I) je prvkem dopravní infrastruktury, do kterého vede jedna silnice (R) (slepá silnice), nebo který spojuje dvě a více silnic (R). Na úrovni Level 1 může být reprezentován jedním Spojením (J) nebo několika spojeními (J) a úseky (RE). | concept |
| úsek | Road Element |  | RE | (Level 1)Společně se spojením (J) tvoří silnici (R) nebo křižovatku (I). Každý RE začíná a končí spojením (J), tím je dána jeho orientace. Skládá se z jízdních pruhů (L), jejichž počet je v daném RE konstantní. | concept |
|  | Lane Set |  | LS | Totožné s RE – označení je použito v XML struktuře | concept |
| spojení | Junction |  | J | (Level 1)Společně s úsekem (RE) tvoří křižovatku (I) nebo silnici (R). Představuje spojení dvou nebo více úseků (RE) nebo zakončení úseků (RE). Reprezentuje například spojení dvou RE s rozdílným počtem jízních pruhů. | concept |
| Parkoviště | Parking area |  | PA | Plocha pro parkování | concept |
| Parkovací místo | Parking place |  | PP | Parkovací místo, jedno místo na parkovací ploše - parkovišti | concept |
| dopravní signál | Traffic Signal |  |  | Je prvkem dopravní infrastruktury. Mezi dopravní signály patří značky (TSy), dopravní světla (TL), dopravní zařízení (TF). Stanovují nebo upravují pravidla provozu na dopravní infrastruktuře. | concept |
| dopravní značka | Traffic Sign |  |  | Patří mezi dopravní signály. Dále se dělí na značky vertikální a horizontální. Značky upravují rychlost, přednost, směr jízdy. Rozdělujeme je do tří typů – speed limit, direct, priority (další zatím neuvažujeme). | concept |
| dopravní světlo | Traffic Light |  |  | Patří mezi dopravní signály. Upravuje nebo omezuje provoz na dopravní infrastruktuře (TN). | concept |
| dopravní zařízení | Traffic Facilities |  |  | Patří mezi dopravní signály. Upravuje nebo omezuje provoz na dopravní infrastruktuře (TN). | concept |
| vertikální značka | Vertical Sign |  |  | Patří mezi dopravní značky. Vertikální (svislé) značení, obvykle umístěno vedle komunikace, k níž se vztahuje. | concept |
| horizontální značka | Horizontal Sign |  |  | Patří mezi dopravní značky. Horizontální (vodorovné) značení, obvykle umístěno přímo na jízdním pruhu. | concept |
| nejvyšší povolená rychlost | Speed Limit Sign |  |  | Dopravní značka, stanovuje maximální rychlost, kterou se vozidlo může pohybovat na dané části infrastruktury – RE, L. | concept |
| přikázaný směr jízdy | Direct Followed Sign |  |  | Dopravní značka, přikazuje směr jízdy (rovně, vpravo, vlevo, příp. kombinace předchozích), případně způsob pokračování do navazujícího prvku dopravní infrastruktury - R, RE, L. | concept |
| přednostní značka | Priority Sign |  |  | Dopravní značka upravující přednost při průjezdu křižovatkou. | concept |
| dej přednost v jízdě | Give Way Sign |  |  | Dopravní značka, upravující přednost, označuje vedlejší silnici. Význam pro vozidlo po ní přijíždějící: Dávám přednost vozidlům na hlavní silnici (označena MRS). | concept |
| hlavní silnice | Major Road Sign |  |  | Dopravní značka upravující přednost. Označuje hlavní silnici. Význam pro vozidlo po ní přijíždějící: Mám přednost při průjezdu křižovatkou před vozidly na vedlejší silnici (označena GWS). | concept |
| Stop | Stop Sign |  |  | Dopravní značka upravující přednost a omezení rychlosti na 0. Označuje vedlejší silnici. Význam pro vozidlo po ní přijíždějící: Zastavím a dávám přednost vozidlům na hlavní silnici. | concept |

## Taxonomies

Doplnit parkoviště